## Slide 1: Vigor無線管理系統APM
UBLink.org

## Slide 2: 統一管理的好處
設定好設定檔到全部Wifi AP派送設定檔完成只需要10分鐘
統一查看Wifi AP狀態和流量
統一更新Firmware
統一備份設定
遠端重新開機
負載平衡
統一管理Switch

## Slide 3: 結合現有的防火牆 架構不用變更

## Slide 4: 區分來賓與員工使用的無線網路

## Slide 5: 認證方式
本機驗證
鎖MAC/WEP/WPA/WPA2/802.1x
Radius
LDAP(大架構使用)

## Slide 6: 可挑選的型號
Vigor2133 系列內建APM可管2台AP
Vigor2860/2926/2927/3220 系列內建APM可管20台AP
Vigor2952/2952P內建APM可管20台AP
Vigor300B內建APM可管30台AP
Vigor2960/2962/3900/3910內建APM可管50台AP
VigorAP710
VigorAP802/810
VigorAP903
VigorAP910C/912C
VigorAP918R/RP(室外防水)
VigorAP920R/RP(室外防水)
VigorSwitch P1092
VigorSwitch P1280
VigorSwitch P2280/P2280x(可以設定排程供電)

## Slide 7: Vigor機型差異
機型 | 2133 | 2912 | 2926 | 2952 | 3220 | 2960 | 3910
效能(Mbps) | 500 | 100 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 8500
硬體加速(Mbps) | 有 | 無 | 有(900) | 有 | 有 | 無 | 無
Port速度(Mbps) | Giga | 100 | Giga | Giga+SFP | Giga | Giga | Giga+SFP+
連線數(萬) | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 15-100(版本)
Wan數 | 1 | 2+1U | 2+2U | 2+2U | 4 | 2+2U | 4+1(2.5G)+(1SFP+10G)
Lan數 | 4 | 3或4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4+1(2.5G)+(1SFP+10G)
vLan數 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 20 | 50
VPN數 | 2 | 16 | 50 | 100/50ssl | 100/50ssl | 200/50ssl | 500/200ssl
VPNMatcher | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
VigorAP管理 | 2 | 無 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50
Switch管理 | 無 | 無 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30
3/4G LTE | USB備援 | 1USB | 2USB | 2USB | 2USB | 2USB | ?
PPPoE Server | 無 | 無 | 無 | 有(200) | 有(200) | 有(200) | 有(200)
USB溫度計 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
電腦側錄SmartMonitor |  | 30 | 30 | 100 | 200 | 200 | 
建議電腦數(出租套房) | 15 | 15 | 25 | 50 | 50 | 100 | 500-1000
WiFi:n |  | 2912n | 2926n |  |  |  | 
WiFi:ac | 2133ac |  | 2926ac |  |  |  | 
VoIP:FXS |  |  | 2926Vac |  |  |  | 
內建3/4G LTE+WiFi:n |  |  | 2926Ln |  |  |  | 
內建3/4G LTE+WiFi:ac |  |  | 2926Lac |  |  |  | 
PoE |  |  |  | 2952p |  |  | 
NAT轉址至乙地 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有

## Slide 8: VigorAP920R/RP 室外三防AP

## Slide 9: VigorAP差別在那
Ap710
  只有一個Lan的孔，tag/untag vlan
AP810
  有LanA(4Port)和LanB(1Port)
  PoE Client
AP903
  802.11ac
  有LanA(4Port)和LanB(1Port)
  PoE Client
  2.4/5G
  Mesh Mode
AP912C
  802.11ac
  PoE Client
  2.4/5G
  Mesh Mode
AP918R
  802.11ac
  PoE Client
  2.4/5G
  Mesh Mode
AP920RP
  802.11ac
  PoE Client
  PoE Out
  2.4/5G
  Mesh Mode

## Slide 10: Vigor Mesh Mode
Mesh root 1, node 7

## Slide 11: Mesh Mode

## Slide 12
ap710/810 .......... 2.4G 2dbi 20dBm(100mW)
ap802
ap902 .............. 2.4G 2dbi 20dBm(100mW)
5G 2dbi 19dBm(80mW)
ap912c ............. 2.4G 3dbi 24dBm(250mW)
5G 4dbi 22dBm(158mW)
ap920r ............. 2.4G 3.5dbi 28dBm(630mW)
5G 6dbi 26dBm(398mW)

## Slide 13: VigorAP Client 數
型號 | 2.4g | 5g | Lan port-A | Lan port-B | PoE | PoE Out | Mesh | 最大速度 | 耗電watts | 
AP710 | 64 | 無 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 300Mbps | 4.8 | 
AP802 | 32/SSID | 32/SSID | 1 | 無 | 無 | 無 | only node | 300+867Mbps | 10.7 | 壁插式
AP810 | 64 | 無 | 4 | 1 | 有 | 無 | 無 | 300Mbps | 7.5 | 
AP903 | 64/SSID | 64/SSID | 4 | 1 | 有 | 無 | 有 | 400+867Mbps | 16 | 
AP910C | 64/SSID | 64/SSID | 1 | 無 | 有 | 無 | 無 | 300+867Mbps | 10 | 
AP912C | 64/SSID | 64/SSID | 1 | 無 | 有 | 無 | 有 | 300+867Mbps | 10 | 
AP918R | 128/SSID | 128/SSID | 1 | 無 | 有 | 無 | 有 | 400+867Mbps | 43.2(RDP) | 
AP918RPD | 128/SSID | 128/SSID | 1in1out | 無 | 有 | 有 | 有 | 400+867Mbps | 43.2(RDP)60W-out | 
AP920R | 128/SSID | 128/SSID | 1 | 無 | 有 | 無 | 有 | 400+867Mbps | 43.2(RDP) | 
AP920RP | 128/SSID | 128/SSID | 1in1out | 無 | 有 | 有 | 有 | 400+867Mbps | 43.2(RDP)30W-out | 
Vigor2926有wifi的 |  |  |  |  |  |  | only root |  |  | 

## Slide 14: 可規劃的方式 使用者登入模式一

## Slide 15: 可規劃的方式彈出視窗 使用者登入模式二
免成本Wifi問卷, MIS,行銷人員必備 Vigor Site Survery
Wi-Fi 無線網路應用
https://www.facebook.com/DrayTek.tw/videos/1977902182221232/?t=0
免費 Wifi行銷~客人一點就直接看菜單,可換成DM, 影片, 折價券等 ,可設排程換廣告內容.
無線網路行銷
https://www.facebook.com/DrayTek.tw/videos/1976474412364009/?t=0

## Slide 16: SMS Pin/FB/G+ Hotspot Web Portal(Social Login)

## Slide 17: AP Dashboard

## Slide 18: AP中央管理狀態

## Slide 19: Wifi 設定檔-設定/套用派送

## Slide 20: AP維護-備份/韌體更新

## Slide 21: AP流量

## Slide 22: 非法AP查看

## Slide 23: AP負載平衡

## Slide 25: 功能支援列表

## Slide 26: 驗證-鎖MAC/WEP/WPA/WPA2

## Slide 27: 驗證-本機User

## Slide 28: Radius

## Slide 29: LDAP

## Slide 30: VigorSwitch P2261可以設定排程供電

## Slide 31: 大架構(URS或是自建LDAP)

## Slide 32: 大架構各端點狀態查看
VigorACS SI (年約)
UBDDNS(50點500/年)
VPN連接
LibreNMS

## Slide 33: 其他功能
頻寬管理
功率調整
排程重開

## Slide 34: The END
感謝您 !!
如果您有任何的問題
單項產品詳細簡報請洽詢各區服務處
請洽
台中:裕笠科技股份有限公司
  電話:04-2260-5121
  help@ublink.org
台北:遠豐科技股份有限公司
  電話:02-2932-1422
  help@farich.com
高雄:鉅創科技股份有限公司
  電話:07-588-1868
  kshelp@ublink.org

## Slide 35: @LINE http://line.naver.jp/ti/p/%40xat.0000132120.jmw