## Slide 1: Wifi無線網路架設勘察估算教學
UBLink.org
門神JanusLin
2015/10/08

## Slide 2: 首先
勘估啊，人事時地物 ^^
  場子多大(最好有平面圖)
  多少人同時使用
  預算多少
  現有設備是什麼
  使用者端的功能需求
    新建或是現況有問題
    想改善那些問題
  需要添購那些設備
報價施工以上就可以結案了

## Slide 3: 勘估的第一個問題
建物結構
  獨棟透天
  小木屋
  連棟透天
  大樓
  鐵皮屋

## Slide 4: 勘估的第二個問題
架設環境
  學套
  商辦
  餐廳
  大賣場
  貨倉
  廠對廠

## Slide 5: 勘估的第三個問題
裝機地點
  網路線距離
  AP供電問題
  室內
  室外

## Slide 6: 勘估的第四個問題
干擾源
  建材
  隔間牆
  貨架儲物內容
  鐵櫃
  強化玻璃
  電塔
  其他AP熱點

## Slide 7: 勘估的第五個問題
有沒有平面尺寸圖(這很重要，一定要有)
  AP 100mW的空曠使用距離
  AP 400mW的空曠使用距離
  AP 800mW的空曠使用距離
  AP 1000mW的空曠使用距離
天線因素
  無方向天線範圍
  有方向性天線範圍

## Slide 8: 勘估的第六個問題
AP類型
  FatAP
  ThinAP
  壁掛
  吸頂
  室內
  室外
  無方向性加強天線
  指向型天線

## Slide 9: 勘估的第七個問題
需不需要統一管理和驗證
  結合DC Server
  跨公司區域網路統一管理

## Slide 10: 經驗一
滿隔信號5，信號要3格才會順(-60db)
直線一個4分的隔間磚牆掉-20db(一格)
相同Channel會彼此蓋台，2.4G Channel要間隔5信號才是乾淨的
同mW，5G距離比2.4G距離短
消防法規使用的硫化銅門會造成無線信號衰減，木門不會，所以學套飯店都要關門測
強化玻璃會造成信號遮蔽
AP加大瓦數對穿牆干擾無幫助

## Slide 11: 經驗二
iPhone手機收訊最弱，只要他測的過的場子就沒問題
船舶衛星通訊干擾
2.4G無線滑鼠干擾
樹林就會造成干擾
號稱隔音佳的汽車旅館最好一間就一顆無線AP，磚牆隔間越多的越容易造成信號死角
鐵皮廠房無線信號穿透容易
鋼構廠房樓梯最容易是信號的死角

## Slide 12: 先感受一下無線熱區圖
圖片來源: http://edu.163.com/14/0830/22/A4U8D4I900294MBE.html

## Slide 13: 單AP 100mW

## Slide 14: 雙AP互相訊號含蓋時

## Slide 15: 一般常見的牆阻隔 大約一牆衰退20%(一格至1.5格)
穿透力5G比2.4G差
大哥大用的是900/1800MHz
無線信號放大器對信號穿牆幫助不大
AP安裝走道，最佳對口4間或是6間

## Slide 16: 倉庫儲物Wifi無線盤點實例

## Slide 17: 鐵皮屋倉庫規劃實例

## Slide 18: 日租商旅實例

## Slide 19: 機關單位含100人大禮堂實例

## Slide 20: 可用工具一VigorAPM Map

## Slide 21: AP MAP
半徑是 50m (總共5個圈, 分別是 10m, 20m, 30m, 40m, 50m) 902 and 910C都相同.

## Slide 22: 手機Heatmap

## Slide 23: 相關參考資料
請參考門神JanusLin寫的無線網路查修

## Slide 24: The END
感謝您 !!
如果您有任何的問題
單項產品詳細簡報請洽詢各區服務處
請洽
台中:裕笠科技股份有限公司
  電話:04-2260-5121
  傳真:04-2260-5770
  help@ublink.org
台北:遠豐科技股份有限公司
  電話:02-2932-1422
  傳真:02-2932-1427
  help@farich.com.tw
高雄:鉅創科技股份有限公司
  電話:07-359-1912
  傳真:07-359-1913
  kshelp@ublink.org

## Slide 25: @LINE