## Slide 1: 快快樂樂學IPv6
門神JanusLin
11/16/2017

## Slide 2: 基本的認識IPv6
IPv4用這麼多年了 大家都認識 192.168.1.1 或是8.8.8.8 255.255.255.0 255.255.255.255 3個點內4段數字變化就是0~255 10進位總共256個數字

## Slide 3
IPv6基本上也很簡單 就7個冒號8段數字 一段的數字變化就是0000~FFFF
這是16進位制的
7個冒號內如果有連續的0000區段 可以縮短成::

## Slide 4
但是前後如果都有連續的0000 那麼你只能決定縮短一段 因此你會看到標示 ::1 代表本機IP，如同IPv4的127.0.0.1 如果完整打會是 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 再次提醒只能縮一段

## Slide 5
例如 2001:B030:0000:0000:0001:0000:0000:0001 只能變成 2001:B030::0001:0000:0000:0001 或是2001:B030:0000:0000:0001::1 2001:B030::1::1這是不對的
像我常舉例的 2001:B030:800F::1 完整打法就會是 2001:B030:800F:0000:0000:0000:0000:00001

## Slide 6
這啥鬼啊 ! 這麼長怎麼記得完
如果是浮動的真實IPv6 IP那還得了 因此我們在我們的 http://ubddns.org 提供了Free IPv6 DDNS 網址 您只要記 IPv6 DDNS 的 FQDN 就可以了 例如 http://ipv6.ubddns.org DNS Server字動就會幫他轉譯成 2001:B030:8000F::243 的IPv6 IP了
Ubddns 還有ping alarm

## Slide 7: 快快樂樂學IPv6
中華電信大概會提供一張設定表 固定隔式如下 用戶路由設備內部網段 : 59.125.9.157 用戶LAN IP : 59.125.9.157 ; 59.125.9.158 ; 59.125.9.159 用戶Lan Netmask : 255.255.255.0 Gateway : 59.125.9.254 網域名稱系統(DNS) : 168.95.1.1

## Slide 8
IPV6用戶主機 IPv6網段 : 2001:B030:800F:FF00::/64 預設閘道 : 2001:B030:800F:FF00::FFFF/64 IPV6用戶端 Gateway Gateway WAN Port-IPv6位址 : 2001:B030:800F:FF00::0001/64 WAN Port-預設閘道 : 2001:B030:800F:FF00::FFFF/64 LAN Port-IPv6網段 : 2001:B030:800F:0000::/56 HiNet DNS : 主要 2001:b000:168::1 次要2001:b000:168::2

## Slide 10
IPv4和IPv6要分開看 IPv6單一IP表示是xxxx::/128 你的Router設定架構大概就是長這樣 重點大概就是你要自己定義一個Lan的IPv6 當Gateway位址 和IPv4 以前自備Router的固8 IP線路是不是一樣 很簡單吧

## Slide 11: 開開心心學IPv6
IPv6單一IP表示是xxxx::/128

## Slide 13: 當LAN Port-IPv6網段 : 2001:B030:800F:0000::/56

## Slide 14
他的計算是這樣來的
一個 F 轉成 4個1
那麼一個 : 就會有16個1
8個區段就是128個1
所以單一IP是xxxx::1/128
那麼當LAN Port-IPv6網段 : 2001:B030:800F:0000::/56
此範例的IP有多少個

## Slide 15
答案是
一個 F 轉成 4個1
所以 prefix 去除以 4 就好了
56/4=14
從前往後算第14位元碼變化
因此IP範圍如下
2001:B030:800F:0000:0000:0000:0000:0000
2001:B030:800F:00FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
這樣計算是不是更簡單了

## Slide 16: 莫明奇妙IPv6內含IPv4的IP
莫名奇妙IPv6內含IPv4的標示法
當LAN Port-IPv6 IP寫成 : 2001:B030:800F::192.168.0.1 是不是很懷念蔣幹 XD
你不能說他錯啊 因為 是你不懂啊 ! 請看下圖分解

## Slide 18
所以 2001:B030:800F::192.168.0.1 等於 2001:B030:800F::c0a8:1

## Slide 19
192.168.0.1 IPv4換算成IPv6 c0a8:1
這是怎麼算的 你只要叫出微軟小計算機Alt+3 切換成程式設計師 做10切換2進位 16進位切換2進位
192=c0 168=a8
是這樣換算出來的

## Slide 20: 莫名奇妙就學會了IPv6
您說是不是 ^^

## Slide 21: 但問題來了
IPv4已經通了
IPv6怎會不通
該怎麼測線查線?

## Slide 22: 和IPv4一樣，找台電腦，先測通

## Slide 23: Ping -6 至少要先ping的到Wan ip的Gateway

## Slide 24: Tracert -6

## Slide 25: 從外面ping
http://www.ublink.org/index.php/ping

## Slide 26: 從外面tracert
http://www.ublink.org/index.php/ping/traceroute

## Slide 27: http://[2001:b030:800f::243]/

## Slide 28: 特殊位址
::1/128 類似 127.0.0.1/8
fe80::/10 類似169.254.0.0/16
其他

## Slide 29
技術問題請洽E-Mail:
support@ublink.org
產品如果有其它應用問題請洽各區服務處～(北)遠豐科技股份有限公司02-29321422
(中)裕笠科技股份有限公司04-22605121
(南)鉅創科技股份有限公司07-3591912

## Slide 30: 連絡門神