## Slide 1: UBS-5324z 24 port RJ-45 10/100/1000Mbps 工程用網管交換器 簡介
UBLink.org

## Slide 2: 保護的包裝

## Slide 3: 標準本體-無風扇設計-不吸塵 267x 162x 42mm

## Slide 4: 集中式的顯示燈號

## Slide 5: 100-240Vac國際電壓

## Slide 6: Reset 恢復初廠預設值

## Slide 7: 可正可反璧掛孔 中心點相距20.5cm

## Slide 8: 通過台灣BSMI安規認證

## Slide 9: 適用環境
出租套房
公司
飯店
一般住家

## Slide 10: 特別功能
可以看見每 Port圖型化流量
可以管理每 Port 頻寬 Rate Limit Ingress/Egress
可以切獨立的每個 Port 防止亂插分享器(出貨前可以先設定好)
可以防止線路 Loop
可以防止網路剪刀手
可以做LACP網路埠聚合
可以即時看見那一個網卡卡號插在那一個Switch Port上面
可以做 MAC Address/Port綁定，不能亂插設備
提供LLDP功能可以做拓樸圖
安全性提供DoS TCP/UDP Blat防護功能
提供 port mirror 功能
管理介面提供 IPv4/IPv6 ping 和 Copper Test功能
支援SNMP

## Slide 11: 每 Port圖型化流量

## Slide 12: 規格
24 port RJ-45 10/100/1000Mbps網管交換器 支援 MDI/MDI-X 自動跳線 支援 NWay protocol and auto-detection 相容IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab Ethernet standards 支援 IEEE802.3x Flow Control and Back-Pressure control 支援 STP & RSTP (防Loop功能) 支援 LLDP Discovery 支援 VLAN : Static, Group, Tag Based, Voice OUI mode 支援 QoS : Priority Queue, Rate Limit, Queue Scheduling, Class of Service 支援 Security : Storm Control, HTTPS and SSL 2.0, Account Manager, Management VLAN, DoS attack prevention 支援 IPv6 : IPv6 Host and IPv6 Application 支援 Management : CLI (Console, Telnet), Web UI (HTTP and HTTPS), SNMP v1/v2c, MIBs (MIBII & RMON I(1,2,3,9 groups)) 支援 Storm Filter (Broadcast, Unknown Multicast, Unknown Unicast) 支援 8 queues is handled SP and WRR 支援 Jumbo Frame : 1518~10K Bytes 支援 8 Link Aggregation Groups with Static & LACP types 支援 port mirroring鏡像 , Copper Testing 支援 IGMP Snooping v2/v3 支援 IEEE802.3az EEE enable and disable 支援韌體更新和備份功能 支援設定檔備份和還原功能

## Slide 13: 硬體
Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE 802.1p standards Interface 24 * 10/100/1000Mbps RJ-45 NWay ports 1 * Power on/off switch 1 * Reset to default setting button Rich LED indicators Power (Green) System (Green) Per Port: Link/Act(Green) MAC Address Table 8K Jumbo Frame 10K Bytes Buffer Memory 524.8K Bytes Emission & Safety 認證安規 BSMI Operating Temperature(操作溫度) 0度c- 50度c (32度F- 122度F) Operating Humidity 10% ~ 90%RH (non-condensing) Dimension(體積大小) 267x 162x 42mm Power Supply 100~240VAC input, 50/60Hz.

## Slide 14: The END
感謝您 !!
如果您有任何的問題
單項產品詳細簡報請洽詢各區服務處
請洽
台中:裕笠科技股份有限公司
  電話:04-2260-5121
  傳真:04-2260-5770
  help@ublink.org
台北:遠豐科技股份有限公司
  電話:02-2932-1422
  傳真:02-2932-1427
  help@farich.com
高雄:鉅創科技股份有限公司
  電話:07-588-1868
  傳真:07-588-1870
  kshelp@ublink.org

## Slide 15: @LINE